## Slide 1: PLACAS BASE Y PROCESADORES
José Luis Carrillo González
Javier Manzano Oliveros

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
PLACAS BASE
Componentes principales de un ordenador.
Plataforma central para conectar y comunicar todos los demás componentes del sistema
PROCESADORES
Conocido como unidad central de procesamiento (CPU).
Encargado de ejecutar las instrucciones de los programas.
"Cerebro" del ordenador:
  Gestión
  Coordinación

## Slide 3: PARTES PLACA BASE
Socket del procesador
Ranuras de memoria (RAM)
Chipset
Ranuras de expansión (PCIe)
Puertos SATA/M.2
Puertos de E/S
BIOS/UEFI

## Slide 4: PARTES PROCESADORES
Unidad de control (CU)
Unidad Aritmético-Lógica (ALU)
Registros
Cache
Nucleos (Cores)
Hilos de Ejecución (Threads)
Bus de Datos y Direcciones
Unidad de Predicción de saltos
Unidad de Gestión de Memoria (Memory Management Unit, MMU)
Unidad de Punto Flotante (Floating Point Unit, FPU)
Circuitos de Entrada/Salida (I/O)

## Slide 5: FORMATO PLACA BASE
Principales formatos de placa base:
  ATX (Advanced Technology eXtended): 305 mm x 244 mm.
  Micro-ATX (mATX): 244 mm x 244 mm.
  Mini-ITX: 170 mm x 170 mm.
  E-ATX (Extended ATX): 305 mm x 330 mm (más ancho que ATX).
  Otros formatos menos comunes
    XL-ATX
    Mini-DTX
    BTX

## Slide 6: PINES PROCESADORES
Procesadores con pines (PGA - Pin Grid Array)
  Los pines están ubicados en la parte inferior del procesador.
  Se insertan en un zócalo con orificios (como los de AMD en sus series Ryzen).
Procesadores sin pines (LGA - Land Grid Array)
  Los contactos están en forma de puntos planos en el procesador.
  Los pines se encuentran en el zócalo de la placa base (como en los procesadores Intel modernos).
BGA (Ball Grid Array)
  Los procesadores están soldados directamente a la placa base, eliminando la necesidad de pines o zócalos.

## Slide 7: VELOCIDADES PROCESADORES
Medido en GHz: indican cuántos ciclos por segundo puede realizar. Aunque no depende solo de la frecuencia.
Factores:
Velocidad Base y Turbo (Boost).
Arquitectura
Núcleos e Hilos
Caché
Tecnología de fabricación
  Velocidad del bus interno
  Compatibilidad con RAM
Temperatura y Refrigeración
Fuente de alimentación
Optimización del Software
Carga de trabajo
Tecnologías modernas
Overclocking
Optimizaciones automáticas
  AMD Precision Boost
  Intel Turbo Boost
  AI Overclocking
Frecuencia Dinámica

## Slide 8: REFRIGERACIÓN
Pasta térmica
Características:
  Conductividad Térmica (W/m·K)
  Viscosidad
  Durabilidad
  Facilidad de Aplicación
Tipos de Pastas:
  Base de Silicona
  Base de Metal
  Térmica de Carbono
  Térmica de Diamante
Líquida
Aire
Materiales:
Cobre
Aluminio

## Slide 9: USO DE IA
Unidades de Procesamiento Dedicadas para IA
  NPU (Unidad de Procesamiento Neural)
  IA acelerada por GPU
  Intel AI Acceleration
Optimización del Rendimiento
  Predicciones de tareas
  Ajuste dinámico de recursos
  Gestión térmica
Mejora de Experiencias del Usuario
  Reconocimiento de voz y lenguaje
  Optimización de imágenes y video
  Juegos y simulaciones

## Slide 10: USO DE IA
Seguridad y Privacidad
  Autenticación biométrica
  Detección de amenazas
Centros de Datos y Computación en la Nube
  Aceleración de entrenamiento y modelos de IA
  Optimización de cargas de trabajo
Procesadores Híbridos para IA y Tareas Generales
  Núcleos de rendimiento
  Núcleos de eficiencia

## Slide 11: PRECIOS Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
Placa base: ASUS TUF Gaming B650-PLUS WiFi (AM5, AMD Ryzen 7000) → Precio aprox. 245€
Procesador: Ryzen 5 7600 → Precio aprox. 210 EUR

## Slide 12: MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN